机动车安全技术检验机构检验资格许可办理指南

一、行政审批事项

机动车安全技术检验机构检验资格许可

- 设定依据

1、《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例；

2.《中华人民共和国行政许可法》

3、《中华人民共和国产品质量法》；

4.《中华人民共和国计量法》及其实施细则；

5.《中华人民共和国标准化法》；

6、《机动车安全技术检验机构监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第121令）

7、公安部、国家质量监督检验检疫总局《关于加强和改进机动车检验工作的意见》（公交管〔2014〕138号）

8.河南省质监局公告（2014年第54号）

《关于改进机动车安全技术检验机构检验资格许可管理工作的公告》

三、实施机关

河南省质量技术监督局

- 应当提交的材料和要求：

（一）首次申请发证

需提交以下申请材料:

1.申请材料真实性承诺书（见附件）

2.机动车安全技术检验机构检验资格许可申请书（详见附表） 2份原件
   （1）申请书应按照《机动车安全技术检验机构检验资格许可办理指南》的要求填报并打印，加盖单位公章；
   （2）申请书的填写符合填写要求，内容填写完整，不涉及的项目填写“无”；
   （3）申请书加盖单位公章，单位名称、地址、公章应与法人证书及组织机构代码证书的名称、地址完全一致；

（4）应注意核对《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件》“附件4：不同车型检测仪器设备、设施的配置中”所列的应具备的检测线要求、必备检测仪器设备、设施的配置。

3、企业法人营业执照副本/事业法人证书副本 2份复印件（同时交验原件）
    证书应在有效期内。

4.法定代表人身份证复印件2份
    5、组织机构代码证书复印件2份
  （1）代码证书应在有效期内；
  （2）企业组织机构代码证书名称应与申请书单位名称一致。

6、检验人员考核合格证书复印件2份（同时交验原件）

考核合格证书应在有效期内。

（1）质量、技术负责人和授权签字人要提供机动车相关专业的大专及以上学历 或者中级以上工程技术职称（含）或者技师以上技术等级。

（2）质量、技术负责人和授权签字人三年以上机动车检验工作经历（工作过的单位要出具证明并加盖单位公章）。
    7、检验用计量器具检定证书 2份复印件（同时交验原件）
    检定证书应在有效期内。

8、检测场所地理位置图2份原件
地理位置图上应标明检测场所的位置、周边主要道路及其名称。

9、检测场所场地平面图2份原件
场地平面图中应标明检测厂房、停车场、驻车坡道、试验车道等主要场地及设施的外形尺寸及间距。
 10、检测场所的土地证复印件或者经公证的租赁协议，公证书中要附土地租赁协议原件。土地租赁协议要包含土地确切位置即东西南北四至、土地面积、土地性质及租期，同时要提供出租方土地证复印件2份（同时交验原件）

若土地证正在办理中的，要提供县（区）级或以上国土资源部门出具的土地情况相关证明（原件1份，复印件1份）及土地购置手续（复印件2份，同时交验原件）。

土地证应在有效期内。

11、引车员驾驶执照复印件2份

驾驶执照应在有效期内。

引车员要持有与申请检测车型相对应的机动车驾驶证。

12、其他有关证明材料

备注：

所有申报材料应使用A4复印纸，复印件应当加盖单位公章。

(二)延续
　　安检机构检验资格有效期期满，继续从事机动车安全技术检验活动的，应当于期满前3个月提出延续的申请。未按规定期限提出申请的，按首次申请办理。

需提交以下申请材料:

1.申请材料真实性承诺书（见附件）

2、机动车安全技术检验机构检验资格许可证 2份复印件（同时交验原件）
  （1）许可证应在有效期内；
  （2）证书上的机构名称及地址应与企业、事业、社团法人营业执照上的名称相一致。

3.资质认定计量认证证书及附表2份复印件（同时交验原件）

（1）证书应在有效期内；

（2）资质认定计量认证证书的附表所批准的资质认定（计量认证）的范围及限制要求应涵盖所申请的机动车安全技术检验的全部项目及参数。

4、机动车安全技术检验机构检验资格许可申请书（详见附表） 2份原件
   （1）申请书应按照《机动车安全技术检验机构检验资格许可办理指南》的要求填报并打印，加盖单位公章；

（2）申请书的填写符合填写要求，内容填写完整，不涉及的项目填写“无”；
   （3）申请书加盖单位公章，单位名称、地址、公章应与法人证书及组织机构代码证书的名称、地址完全一致；
   （4）应注意核对《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件》“附件4：不同车型检测仪器设备、设施的配置中”所列的应具备的检测线要求、必备检测仪器设备、设施的配置。

5、企业法人营业执照副本/事业法人证书副本 2份复印件（同时交验原件）
    证书应在有效期内。

6.法定代表人身份证复印件2份
   7、组织机构代码证书复印件2份
   （1）代码证书应在有效期内；
   （2）企业组织机构代码证书名称应与申请书单位名称一致。
    8、检验人员考核合格证书复印件2份（同时交验原件）

考核合格证书应在有效期内。

（1）质量、技术负责人和授权签字人要提供机动车相关专业的大专及以上学历 或者中级以上工程技术职称（含）或者技师以上技术等级。

（2）质量、技术负责人和授权签字人三年以上机动车检验工作经历（工作过的单位要出具证明并加盖单位公章）。

9、检验用计量器具检定证书 2份复印件（同时交验原件）
检定证书应在有效期内。

10、检测场所地理位置图2份原件

地理位置图上应标明检测场所的位置、周边主要道路及其名称。

11、检测场所场地平面图2份原件

场地平面图中应标明检测厂房、停车场、驻车坡道、试验车道等主要场地及设施的外形尺寸及间距。

12、检测场所的土地证复印件或者经公证的租赁协议，公证书中要附土地租赁协议原件。土地租赁协议要包含土地确切位置即东西南北四至、土地面积、土地性质及租期，同时要提供出租方土地证复印件2份（同时交验原件）。

若土地证正在办理中的，要提供县（区）级或以上国土资源部门出具的土地情况相关证明（原件1份，复印件1份）及土地购置手续（复印件2份，同时交验原件）。

土地证应在有效期内

13、引车员驾驶执照复印件2份

驾驶执照应在有效期内。引车员要持有与申请检测车型相对应的机动车驾驶证

14、其他有关证明材料

备注：

所有申报材料应使用A4复印纸，复印件应当加盖单位公章。

（三）迁址/改建
　　变更检测场所或原址改建检测技术条件发生重大变化的。

需提交以下申请材料:

1.申请材料真实性承诺书（见附件）

2、机动车安全技术检验机构检验资格许可证 2份复印件（同时交验原件）
  （1）许可证应在有效期内；
  （2）证书上的机构名称及地址应与企业、事业、社团法人营业执照上的名称相一致。

3.资质认定计量认证证书及附表2份复印件（同时交验原件）

证书应在有效期内；

4、机动车安全技术检验机构检验资格许可申请书（详见附表） 2份原件
   （1）申请书应按照《机动车安全技术检验机构检验资格许可办理指南》的要求填报并打印，加盖单位公章；

（2）申请书的填写符合填写要求，内容填写完整，不涉及的项目填写“无”；
   （3）申请书加盖单位公章，单位名称、地址、公章应与法人证书及组织机构代码证书的名称、地址完全一致；
   （4）应注意核对《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件》“附件4：不同车型检测仪器设备、设施的配置中”所列的应具备的检测线要求、必备检测仪器设备、设施的配置。

5、企业法人营业执照副本/事业法人证书副本 2份复印件（同时交验原件）
    证书应在有效期内。

6.法定代表人身份证复印件2份
   7、组织机构代码证书复印件2份
   （1）代码证书应在有效期内；
   （2）企业组织机构代码证书名称应与申请书单位名称一致。
   8、检验人员考核合格证书复印件2份（同时交验原件）

考核合格证书应在有效期内。

（1）质量、技术负责人和授权签字人要提供机动车相关专业的大专及以上学历 或者中级以上工程技术职称（含）或者技师以上技术等级。

（2）质量、技术负责人和授权签字人三年以上机动车检验工作经历（工作过的单位要出具证明并加盖单位公章）。

9、检验用计量器具检定证书 2份复印件（同时交验原件）
检定证书应在有效期内。

10、检测场所地理位置图2份原件

地理位置图上应标明检测场所的位置、周边主要道路及其名称。

11、检测场所场地平面图2份原件

场地平面图中应标明检测厂房、停车场、驻车坡道、试验车道等主要场地及设施的外形尺寸及间距。

12、检测场所的土地证复印件或者经公证的租赁协议，公证书中要附土地租赁协议原件。土地租赁协议要包含土地确切位置即东西南北四至、土地面积、土地性质及租期，同时要提供出租方土地证复印件2份（同时交验原件）

若土地证正在办理中的，要提供县（区）级或以上国土资源部门出具的土地情况相关证明（原件1份，复印件1份）及土地购置手续（复印件2份，同时交验原件）。

土地证应在有效期内

13、引车员驾驶执照复印件2份

驾驶执照应在有效期内。引车员要持有与申请检测车型相对应的机动车驾驶证

14、其他有关证明材料

所有申报材料应使用A4复印纸，复印件应当加盖单位公章。

（四）增项
　　增加检测线数量或增加检验车型的。

需提交如下材料：

1.申请材料真实性承诺书（见附件）

2、机动车安全技术检验机构检验资格许可证 2份复印件（同时交验原件）
  （1）许可证应在有效期内；
  （2）证书上的机构名称及地址应与企业、事业、社团法人营业执照上的名称相一致。

3.资质认定计量认证证书及附表2份复印件（同时交验原件）

（1）证书应在有效期内；

（2）资质认定计量认证证书的附表所批准的资质认定（计量认证）的范围及限制要求应涵盖所申请的机动车安全技术检验的全部项目及参数。

4、机动车安全技术检验机构检验资格许可申请书（详见附表） 2份原件
   （1）申请书应按照《机动车安全技术检验机构检验资格许可办理指南》的要求填报并打印，加盖单位公章；

（2）申请书的填写符合填写要求，内容填写完整，不涉及的项目填写“无”；
   （3）申请书加盖单位公章，单位名称、地址、公章应与法人证书及组织机构代码证书的名称、地址完全一致；
   （4）应注意核对《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件》“附件4：不同车型检测仪器设备、设施的配置中”所列的应具备的检测线要求、必备检测仪器设备、设施的配置。

5、企业法人营业执照副本/事业法人证书副本 2份复印件（同时交验原件）
    证书应在有效期内。

6.法定代表人身份证复印件2份
    7、组织机构代码证书复印件2份
   （1）代码证书应在有效期内；
   （2）企业组织机构代码证书名称应与申请书单位名称一致。
    8、检验人员考核合格证书复印件2份（同时交验原件）

考核合格证书应在有效期内。要附本机构所有检验人员考核合格证书。

（1）质量、技术负责人和授权签字人要提供机动车相关专业的大专及以上学历 或者中级以上工程技术职称（含）或者技师以上技术等级。

（2）质量、技术负责人和授权签字人三年以上机动车检验工作经历（工作过的单位要出具证明并加盖单位公章）。

9、检验用计量器具检定证书 2份复印件（同时交验原件）
检定证书应在有效期内。

10、检测场所地理位置图2份原件

地理位置图上应标明检测场所的位置、周边主要道路及其名称。

11、检测场所场地平面图2份原件

场地平面图中应标明检测厂房、停车场、驻车坡道、试验车道等主要场地及设施的外形尺寸及间距。

12、检测场所的土地证复印件或者经公证的租赁协议，公证书中要附土地租赁协议原件。土地租赁协议要包含土地确切位置即东西南北四至、土地面积、土地性质及租期，同时要提供出租方土地证复印件2份（同时交验原件）

若土地证正在办理中的，要提供县（区）级或以上国土资源部门出具的土地情况相关证明（原件1份，复印件1份）及土地购置手续（复印件2份，同时交验原件）。

土地证应在有效期内

13、引车员驾驶执照复印件2份

驾驶执照应在有效期内。引车员要持有与申请检测车型相对应的机动车驾驶证

14、其他有关证明材料

备注：

所有申报材料应使用A4复印纸，复印件应当加盖单位公章。
（五）变更
　机构名称、法定代表人、住所变更，或减少检验车型范围的。

需提交以下材料：

1、申请材料真实性承诺书（见附件）

2、机动车安全技术检验机构信息变更说明书 2份原件

（1）申请书应按照《机动车安全技术检验机构检验资格许可办理指南》的要求填报并打印，加盖单位公章；

（2）申请书的填写符合填写要求，内容填写完整，不涉及的项目填写“无”；
   （3）申请书加盖单位公章，单位名称、地址、公章应与法人证书及组织机构代码证书的名称、地址完全一致。
    3、企业法人营业执照副本/事业法人证书副本 2份复印件（同时交验原件）
    证书应在有效期内。
    4、组织机构代码证书复印件2份
   （1）代码证书应在有效期内；
   （2）企业组织机构代码证书名称应与申请书单位名称一致。
    5、机动车安全技术检验机构检验资格许可证 2份复印件（同时交验原件）
   （1）许可证应在有效期内；
   （2）证书上的机构名称应与企业、事业、社团法人证书上的名称相一致。
    6、变更内容证明 2份复印件（同时交验原件）
   （1）变更法定代表人应提交法定代表人身份证；（变更前的和变更后的都要提供）
   （2）机构名称变更应提交工商行政管理部门出具的单位名称变更证明和变更前、后的法人营业执照；
   （3）住所变更应提交相关政府管理部门的住所变更证明；
   （4）减少检验车型变更提交减少检验车型原因证明材料。
    备注：
    所有申报材料应使用A4复印纸，复印件应当加盖单位公章。
   （六）补领证书
    需提交以下材料：

1、机动车安全技术检验机构资格许可补领证书申请书2份原件

（1）申请书应按照《机动车安全技术检验机构检验资格许可办理指南》的要求填报并打印，加盖单位公章；

（2）申请书的填写符合填写要求，内容填写完整，不涉及的项目填写“无”；

（3）申请书加盖单位公章，单位名称、地址、公章应与法人证书及组织机构代码证书的名称、地址完全一致。
   2、企业法人营业执照副本/事业法人证书副本 2份复印件（同时交验原件）

证书应在有效期内。
3、组织机构代码证书复印件2份
（1）代码证书应在有效期内；
（2）企业组织机构代码证书名称应与申请书单位名称一致。
4、原许可证残件或遗失声明 1份原件

（1）许可证书损毁的，提供损毁证书的可辨认残件；

（2）证书丢失的，应提交在市级以上公开发行的报纸上发表的遗失声明。声明应包括单位名称、原许可证书号、有效期。
    5、申请材料真实性承诺书（见附件）

备注：
    所有申报材料应使用A4复印纸，复印件应当加盖单位公章。

五、审批条件

获得安检机构检验资格许可应当具备下列条件：

（一）法人资格

安检机构应当依法设立，具有法人资格，并承担相应的法律责任。公安、质量监督等政府部门及下属企事业单位、社会团体一律不得举办检验机构，公安民警、质量监督部门工作人员及其子女、配偶不得以任何形式参与检验机构经营，申请人在提交申请材料时要对此做出书面承诺。

（二）依法经营

安检机构应当遵守国家的法律法规，依法经营。其业务应当涵盖机动车安全技术检验，且不得有机动车维修、销售及开展综合性能检验业务。

（三）人员

安检机构应当具有与其从事检验、设备维护检查活动相适应的管理人员和专业技术人员。
    1.安检机构应当设有机构负责人、技术负责人、质量负责人、报告授权签字人，同时还应当设有引车员、外观检验员、底盘检验员、登录员等检验人员以及设备维护人员、网络维护人员。
　　2.安检机构的技术负责人、质量负责人、报告授权签字人、检验人员、设备维护人员、网络维护人员等检验技术人员，应当经省级质量技术监督部门考核合格，持证上岗。技术负责人、质量负责人、报告授权签字人要具备机动车相关专业大专及以上学历或者中级以上工程技术职称或者技师以上技术等级，有3年以上机动车检验的工作经历。检验人员要熟练掌握机动车安全技术标准、检验工作程序和方法、检验仪器的操作规程等。引车员要持有与检测车型相对应的机动车驾驶证，熟练掌握机动车安全技术标准、检验工作程序和方法等。1条汽车检测线的持证上岗检验人员数量应不少于9人，每增加1条汽车检测线需增加的持证上岗人员数量应不少于6人，依此类推。
　　3.安检机构上述岗位人员应当具备的其他条件按照国家质检总局《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件》（以下简称《技术条件》）第三条第（三）项的规定执行。

（四）法律法规、行政规章、技术标准和管理制度

安检机构应当具有的法律法规和行政规章、技术标准以及应当制定的管理制度和对检验结果的管理均按照《技术条件》第四条的规定执行。

（五）检测仪器设备

安检机构应当具备正确进行检验活动所需要的检测仪器设备，汽车主要检测仪器设备应当采用固定式，摩托车检验可以采用移动式。固定式的检测仪器设备通常组成检测线。根据检验车型的不同，检测线一般可分为大型车辆检测线、小型车辆检测线及摩托车检测线。不允许建设汽车、摩托车一体检测线。
　　检测仪器设备的要求按照《技术条件》第五条的规定执行。

（六）信息联网设施
　　计算机联网检测系统应当在软硬件上具备与质量技术监督部门及相关业务部门联网的能力，实现信息共享。

安检机构要按照《机动车安全技术检验业务信息系统及联网规范》（GB/T26765）标准，在各检测工位安装视频、数据监控设施和系统，实现车辆外观、重点检验项目照片、检验过程视频、检验人员姓名等信息的采集、存储和传输，自动核查比对检测结果。要安装使用全国统一的机动车检验监督管理软件，配置检验智能终端（PDA）,实现检测数据实时采集、实时上传。2015年5月1日起检验机构未接入统一联网监管平台的，一律停止检验工作。

（七）总体布局

安检机构应当具备固定的工作场所，其工作环境应当保证检验结果的真实、准确。

1、检测场地面积要求。1条汽车检测线的检测场地整块净使用面积应不低于10000平方米；每增加1条汽车检测线需增加的净使用面积不少于8000平方米，依此类推。为防止造成交通拥堵，每个检测场地内建设的汽车检测线数量一般不得超过4条。

试验车道的长度和宽度，大型车检测线不低于100米长、3米宽；小型车检测线不低于80米长、2.5米宽。试验车道的终点要有安全防护装置。

坡度为15%的驻车坡道，长度不低于10米，宽度不低于3.5米；坡度为20%的驻车坡道，长度不低于16米，宽度不低于3.5米。驻车坡道的两侧和终点要有警示防护设施。

业务大厅的面积，1条汽车检测线应不低于60平方米；每增加1条汽车检测线业务大厅的面积至少要增加30平方米，依此类推。

2、其他要求按照《技术条件》第七条的规定执行。

（八）检验厂房

为了保证安全技术检验工作的正常进行，检测车间各工位要有相应的检测面积，厂房要宽敞，保证通风、照明、排水、防雨、防火，安全防护等设施良好。检测车间出入口应当设有引车道和必要的交通标志。

1、车间内部尺寸和车间出入门尺寸应当满足连续检测相应车型的需要。

每条汽车检测线的车间内部尺寸，大型车检测线的车间长度不少于60米，高度不低于5米，宽度不少于8米；小型车检测线的车间长度不少于40米，高度不低于5米，宽度不少于7米。检测车间可采用分段式设置。

每条摩托车检测线，车间内部尺寸，长度不少于30米，宽度不少于4米，高度不低于5米。

2、其他要求按照《技术条件》第八条的规定执行。

六、审批数量

本项行政许可无数量限制。

- 审批时限

自受理之日起20个工作日内，作出许可决定（现场核查时间及机构对不符合项目整改时间不计算在内），需要延长的经批准后最长不得超过30个工作日。

八、审批证件

准予行政许可的，自决定之日起5日内颁发机动车安检机构检验资格许可证。

九、收费依据和标准

本项行政许可不收费

十、审批程序

（一）受理

各省辖市、省管县质量技术监督局收到申请人的申请后，对申请材料的内容和完整性符合《机动车安全技术检验机构监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第121号，以下简称“《管理办法》”）及《关于改进机动车安全技术检验机构检验资格许可管理工作的公告》（2014年第54号）要求的，准予受理，在申请书中填写受理意见，并自收到申请人申请之日起3日内向申请人发送《行政许可申请受理决定书》。 对申请材料的内容和完整性不符合要求，但可以通过补正达到要求的，应当当场或者在3日内向申请人发送《行政许可申请材料补正告知书》一次告知，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；对申请材料的内容和完整性不符合要求的，应当做出不予受理的决定，在申请书中填写受理意见，并在3日内向申请人发出《行政许可申请不予受理决定书》。

（二）资料审查和现场核查

省质量技术监督局组织对受理的申请人申请资料进行审查，对现场检验能力、管理状况进行核查。现场核查所需时间不计算在20个工作日内。

委派2名以上（含）审查员组成审查组负责完成现场核查工作。从事现场核查的审查员，应当符合《机动车安全技术检验机构检验资格许可审查员管理规定》的规定。现场核查前，应当向申请人送达《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件现场核查告知书》（以下简称《现场核查告知书》），《现场核查告知书》可以采用电话、传真、电子邮件等方式送达，并必须在正式核查前将《现场核查告知书》原件送交申请人。申请人应当予以配合，保证现场核查工作有序进行。审查员对申请人现场核查结果负责，并实行组长负责制。

审查组应当在规定的时间内完成对申请人的现场核查，并形成《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件现场核查报告》（以下简称《现场核查报告》）。《现场核查报告》结论分为“合格”和“不合格”。《现场核查报告》结论为“合格”的，报省质量技术监督局。《现场核查报告》结论为“不合格”的，审查组应当填写《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件现场核查不符合项目汇总表》（以下简称《现场核查不符合项目汇总表》）一式2份，审查组和申请人双方签字确认，各保存1份。《现场核查报告》结论为“不合格”的申请人应当在规定时限内完成整改纠正，并向审查组提交《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件现场核查不符合项目纠正报告》、纠正后状态的相关佐证资料及纠正措施（防止不符合再发生的相关资料）。经审查组审核，对不需要现场再确认的不符合项目，审核合格的，审核结论为“合格”；对需要现场再确认的不符合项目，由审查组以现场再确认的方式，填写《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件现场核查补充报告》（以下简称《现场核查补充报告》）。现场再确认合格的，审核结论为“合格”。

对整改纠正后仍不合格的申请人，省质量技术监督局确定申请人现场核查结论“不合格”，并及时送达《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件现场核查结论告知书》（以下简称《现场核查结论告知书》。

申请人对现场核查结论有异议的，可以在接到《现场核查结论告知书》之日起15日内，向省质量技术监督局提交书面异议申请。

（三）许可的批准

省质量技术监督局应当在对申请人进行资料审查和现场核查后，作出是否准予检验资格许可的决定。

作出“准予行政许可”决定后的5日内，各省辖市、省直管县（市）质量技术监督局应当将检验资格许可证书和检验专用章颁发给申请人。做出“不予行政许可”决定后，各省辖市、省直管县（市）质量技术监督局应当向申请人发送《不予行政许可决定书》，并写明不予行政许可的理由。

对准予行政许可的申请人，各省辖市、省直管县质量技术监督局应当向社会公布。

（四）其他

安检机构检验资格许可证书有效期为3年。

安检机构检验资格许可有效期满，继续从事机动车安全技术检验活动的，应当于期满前3个月向各省辖市、省直管县（市）质量技术监督局重新提出申请。

对有两个或者两个以上检测场所的安检机构，每个检测场所应当分别申请、受理、审核、批准。

检测场所是指具有完整的可单独承担机动车安全技术检验的一个检测场（站）。

十一、申请接收方式和时间

- 方式

各省辖市、省直管县（市）质量技术监督局

- 时间

工作日 上午 8：00-12：00   下午 15：00-18：00

十二、业务咨询程序

各省辖市、省直管县质量技术监督局监督科

省质监局产品质量监督处  电话:0371-65928505

十三、投诉电话

省局：12365

十四、决定公开

获证企业名单在河南省质监局网站上产品质量监督处子网站中向社会公布。

十五、附件

1.申请材料真实性承诺书

2.《机动车安全技术检验机构检验资格许可申请书》；

3.《行政许可申请受理决定书》；

4.《行政许可申请材料补正告知书》；

5.《行政许可申请不予受理决定书》；

6.《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件现

场核查告知书》;

7.《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件现

场核查报告》;

8.《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件现

场核查不符合项目汇总表》；

9.《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件现

场核查不符合项目纠正报告》;

10.《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件现

场核查补充报告》；

11．《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件现

场核查结论告知书》；

12.《不予行政许可决定书》；

13.《机动车安全技术检验机构信息变更说明书》；

14．机动车安全技术检验机构检验资格许可证补领申请书；

15.机动车安全技术检验机构检验资格许可工作流程图。

附件1：

申请材料真实性承诺书

1. 本机构对《机动车安全技术检验机构监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第121号）、《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件》等5个规范性文件（国质检监〔2009〕521号）、公安部、国家质量监督检验检疫总局《关于加强和改进机动车检验工作的意见》（公交管〔2014〕138号）、河南省质监局《关于改进机动车安全技术检验机构检验资格许可管理工作的公告》（2014年第54号）等及相关规定已充分理解；

2.本机构不属于公安、质量监督等政府部门及下属企事业单位、社会团体举办的检验机构；

3.本机构无公安民警、质量监督部门工作人员及其子女、配偶以任何形式参与检验机构经营；

4.本申请书所填信息及附件均真实、准确、可靠，若有虚假、伪造等违法违规情况愿承担一切后果及法律责任；

5.本机构自提交申请书之日起已做好充分准备，随时可接受检验资格许可现场核查。

法定代表人签名：

单位公章：

年   月   日

附件2:

机动车安全技术检验机构检验资格许可

申  请  书

机构名称：             （公章）

联系电话：

联 系 人：

申请类别：

资格证号：   （仅申请换证时填写）

申请日期：      年    月    日

国家质量监督检验检疫总局印制

| 一、申请机构基本情况 |
| --- |
| 检验机构名称 |  |
| 检验机构住所 | 省 市(地) 区(县) 乡(镇) 路(街道) 号 |
| 检测场所地址 | 省 市(地) 区(县) 乡(镇) 路(街道) 号 |
| 邮政编码 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 电子邮箱 |  |
| 企（事）业代码号 |  | 经济类型 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 固定资产 （万元） |  | 注册或开办资金 （万元） |  |
| 技术负责人 |  | 质量负责人 |  |
| 检验技术 人员总数 |  | 从业人员总数 |  |
| 成立日期 |  | 经营期限(如有) |  |
| 其他需要 说明的情况 |  |
| 二、申请检验车型的基本情况 |
| 项目总投资（万元） |  |
| 大型车检测线数量 |  | 设计年检验能力（辆） |  |
| 小型车检测线数量 |  | 设计年检验能力（辆） |  |
| 两轮摩托车检测线数量 |  | 设计年检验能力（辆） |  |
| 三轮摩托车检测线数量 |  | 设计年检验能力（辆） |  |
| 其他形式检测线数量及说明 |  |
| 其他车型检验能力（辆） |  |
| 车型名称 | 车型代号 | 申请检验车型范围 |
| 大型客车、城市公交车 | A1、A3 |  |
| 大型货车 | B2 |  |
| 牵引车 | A2 |  |
| 中型客车、小型汽车、小型自动挡汽车 | B1、C1、C2 |  |
| 低速货车 | C3 |  |
| 三轮汽车、普通三轮摩托车 | C4、D |  |
| 摩托车 | E、F |  |
| 轮式自行机械车 | M |  |

| 三、机构主要负责人和检验技术人员情况 |
| --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 职务 | 职称 | 学历 | 所学专业 | 从事机动车检验年限 | 工作岗位 |

| 四、主要检测仪器、设备和相关校准设备清单 |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 不确定度(准确度、精度等级) | 完好状态 | 生产企业 | 购置日期 | 检定（或校准）有效期 |

| 四、主要检测仪器、设备和相关校准设备清单（附页） |
| --- |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 不确定度(准确度、精度等级) | 完好状态 | 生产企业 | 购置日期 | 检定（或校准）有效期 |
| 五、检测线检验工位和仪器、设备布置图 |

五、检测线检验工位和仪器、设备布置图（附页）

| 六、受理、审查、批准意见 |
| --- |
| 受理意见 | 经手人（签字） 年 月 日 （盖章） |
| 审核结论 | 审核人员签字 年 月 日 |
|  | 审核人员签字 年 月 日 |
| 审批意见 | 年 月 日 （盖章） |

| 七、提交的文件资料目录 |
| --- |
| 序号 | 文件资料名称 | 页数 |
| 1 | 申请人法人证明复印件 |  |
| 2 | 检验人员考核合格证明复印件 |  |
| 3 | 计量器具检定或者校准证书复印件 |  |
| 4 | 检测场所地理位置、场地平面图，检测厂房平面图 |  |
| 5 | 合法持有的土地证复印件或者经公证的租赁协议（公证内容要包含土地确切位置、土地面积及土地性质） |  |
| 6 | 其他要求提供的有关证明材料 |  |

机动车安全技术检验机构检验资格许可申请书

填写说明

1 适用范围

《机动车安全技术检验机构检验资格许可申请书》（以下简称《申请书》）适用于机动车安全技术检验机构（以下简称“机构”）发证、延续、迁址、增项等的检验资格许可申请。增项包括增加检验车型、增加检测线等。

2 封面

2.1 机构名称：填写机构企业法人、事业法人、社团法人证书上的注册名称，并加盖公章。

2.2 联系电话：填写有效的联系电话（固定电话必须填写）。

2.3 联 系 人：填写机构负责办理许可工作的人员姓名。

2.4 申请类别：根据机构申请的情况分别填写“发证、迁址、增项、延续、其他”，增加检验车型、增加检测线等的，填写“增项”。

2.5 资格证号：该项内容在迁址、增项、延续等申请换证时填写，新申请机构填写“/”符号。

2.6 申请日期：填写机构的实际申请时间，用大写数字填写，如：“二○○九年三月十五日”。

3 申请机构基本情况

3.1 机构名称、住所、经济类型等：填写企业法人、事业法人、社团法人证书上的名称、住所、经济类型等。

3.2 检测场所地址：填写申请机构实际进行车辆检测场地的详细地址，要注明省（自治区、直辖市）、市(地)、区(县)、路(街道、社区、乡、镇)、号（村）等。

3.3 技术负责人：一般为负责本机构总体技术工作的人员，在相应的栏内填写姓名。

3.4 质量负责人：指对日常的安检机构检验工作质量进行全面管理的负责人员，在相应的栏内填写姓名。

3.5 技术负责人和质量负责人可以兼任，但不能由一人同时兼任。

3.6 检验技术人员总数：指具有相应机动车安全技术检验业务知识，并经省级质量技术监督部门考核合格的从事机动车安全技术检验工作的技术人员。

4 申请检验车型的基本情况

4.1设计年检验能力：指在正常工作情况下（不需加班），本检测线一年的平均检验能力，单位（辆）。

4.2 大型车检测线数量：指本机构所拥有的能检测大型车(载重＞3吨)的检测线数量。

4.3 小型车检测线数量：指本机构所拥有的能检测小型车(载重≤3吨)的检测线数量。

4.4 两轮摩托车检测线数量：指本机构所拥有的能检测摩托车(含轻便摩托车)的检测线数量。

4.5 三轮摩托车检测线数量：指本机构所拥有的能检测三轮摩托车(含三轮汽车)的检测线数量（同时具有检测两轮摩托车功能的予以注明“两、三轮综合检测线”）。

4.6 其他形式检测线数量及说明：上述4种检测线之外的其他检测线数量能力的说明。

4.7 其他车型检验能力：指本机构所能完成的上述4种检测线不能检测的车型的检测能力。

4.8 车型代号：见公安部令第91号。

4.9 申请检验车型范围：指本机构申请所能从事检验的车型范围。

5 机构主要负责人和检验技术人员情况

5.1 技术负责人和质量负责人，兼职时在工作岗位栏内用“（兼）”标注。

5.2 职务填写方式：行政职务/技术职务，当只有一个时填写一个即可。

5.3 一页写不下时可附页，并写明“三、机构主要负责人和检验技术人员情况（附页）”。

6 主要检测仪器、设备和相关校准设备清单

6.1 主要检测仪器、设备和相关校准设备清单，一页写不下时可附页，并写明“四、主要检测仪器、设备和相关校准设备清单（附页）”。

6.2不确定度：指采用该仪器或者设备测试结果的不确定度，应当同时标注置信因子（或者包含因子）k，k=2时可不填写k值。对没有进行不确定度分析的设备，也可填写设备的准确度或者精度等级。

6.3 主要检测仪器、设备指本机构内满足GB 21861-2008 《机动车安全技术检验项目和方法》标准中规定检验项目所应具备的检测设备，以及其他单台价值2000元及以上的全部仪器、设备。

7 检测线检验工位和仪器、设备布置图

7.1 提供一套布置图，一页填写不下时可附页，并写明“五、检测线检验工位和仪器、设备布置图（附页）”。

7.2 该布置图是检测线相关的布置图，不同于检测场所地理位置、场地厂房平面图。

8 受理、审查、批准意见

8.1 受理意见

由各省辖市、省直管县（市）质监局填写“同意受理”或者“不同意受理”，写明收到申请材料的日期并注明受理申请的日期，加盖受理专用章。作出不同意受理意见时要写明理由。

8.2 审核结论

审核结论由省级质量技术监督部门组织对有关材料审核确认，并填写 “合格”或者 “不合格”结论，审核人员签字，注明填写日期。

8.3 审批意见

省级质量技术监督部门负责审批，填写“同意许可”或者“不予许可”，做出“不予许可”意见时要写明理由。审批人员签字或者盖章，注明填写日期。

9 提交的文件资料目录

提交的文件资料见《机动车安检机构资格许可办理指南》

10 其他

10.1填写要实事求是，不得弄虚作假。

10.2申请书一律用A4纸填写（或者打印），字迹清晰，工整，不得涂改。

10.3 有关内容填写不下时可增加附页或者续表。

10.4 法律法规要求的有关证明。

附件3：

行政许可申请受理决定书

（      ）  受 字[      ]第    号

：

你（单位）提出   机动车安全技术检验机构检验资格    的申请和所提供（出示）的材料，符合该项目申请条件。根据《行政许可法》第三十二条第五项规定，决定予以受理。

如需咨询，请与            联系，电话

（许可专用章）

年   月   日

附件4：

行政许可申请材料补正告知书

（      ）  补告字[      ]第    号

：

你（单位）申请的  机动车安全技术检验机构检验资格  ，所提供（出示）的材料不齐全/不符合法定形式。根据《行政许可法》第三十二条第三、四项规定，请做如下补正：

。

如需咨询，请与              联系，电话

（许可专用章）

年   月     日

附件5：

行政许可申请不予受理决定书

（      ）  未受字[      ]第    号

：

你（单位）申请的   机动车安全技术检验机构检验资格    （1）（不予受理的原因），（不予受理的依据）；（2）（不予受理的原因），（不予受理的依据）；……，决定不予受理。

(许可专用章)

年   月   日

说明：

1.“不予受理的原因”，“不予受理的依据”示例如下：

（1）不具有法人资格，根据《机动车安全技术检验机构监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第121号）第十条第一项的规定；

（2）检验人员没有经过省级质量技术监督部门考核合格，根据《机动车安全技术检验机构监督管理办法》（国家质量监督检验检疫总局令第121号）第十条第二项的规定；

（3）隐瞒有关情况；提供虚假材料申请行政许可未满一年，根据《行政许可法》第七十八条的规定；

（4）以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可处罚未满三年，根据《行政许可法》第七十九条的规定；

2．对不予受理的原因和依据，要全部列出。

附件6：

机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件

现场核查告知书

：

根据你单位的申请，我局现委派            等    名人员组成审查组，对你单位申请机动车安全技术检验机构检验资格许可的技术条件进行现场核查，请予配合。

如对委派的审查组人员有异议请及时提出并说明理由。

联系人：              联系电话：

核查组成员名单：

|  | 姓 名 | 所属单位 | 职称/职务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审查组长 |  |  |  |
| 审查员 |  |  |  |

（委派部门专用章）

年     月     日

附件7： 机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件现场核查报告  核查编号：

| 受核查机构名称： | 申请检验车型*： |
| --- | --- |
| 受核查机构住所： | 邮编： | 电话： |
| 检测场所地址： | 联系人： | 传真： |
| 审 查 结 论 | 核查组根据《机动车安全技术检验机构监督管理办法》和《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件》中的规定，于 年 月 日至 月 日对该机构进行了核查，共计核查出： 不符合 项。 经评价，本核查组对该机构的核查结论是： 。 （注：核查结论填写：合格或者不合格） | 审查组长： 年 月 日 核查组织单位（章）： 年 月 日 |
| 审 查 组 成 员 | 姓名（签字） | 单 位 | 职称（职务） | 核查分工 | 审查员证书编号 |

注：如核查结论为合格，则只填写核查合格的申请检验车型。                      受核查机构负责人签字：

附件8：                                         核查编号：

机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件

现场核查不符合项目汇总表  共   页 第   页

| 受核查机构名称 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 不符合 条款号 | 不符合内容描述 |
| 审查组长（签字）： 年 月 日 | 受核查机构代表（签字）： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

附件9：                                                                                     核查编号：

机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件

现场核查不符合项目纠正报告

受核查机构名称（盖章）：                                                                          年    月    日

| 序号 | 需纠正条款号 | 存在问题 | 原因分析 | 纠正方法 | 责任部门 | 完成时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附纠正已完成并达到要求的佐证材料，写不下时可附页。

附件10：                                           核查编号：

机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件

现场核查补充报告

| 受核查机构名称 |  |
| --- | --- |
| 检测场所地址 |  |
| 法定代表人 |  | 申请检验类型 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 申请检验车型 |  |
| 审查组长 |  | 联系电话 |  |
| 核查的不符合项目 | 纠正确认情况描述 | 佐证材料说明 |
| 纠正后的复核结论 | 复核人员签字： 年 月 日 |

受核查机构负责人签字：

注：核查的不符合项目填写不下时可附页。

附件11：

机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件

现场核查结论告知书

：

地址                      邮编           电话

法定代表人                职务           电话

你（单位）申请  机动车安全技术检验机构检验资格许可  ，经现场技术条件核查，不符合《机动车安全技术检验机构检验资格许可技术条件》的规定要求，现场核查结论为不合格，特此告知。

如对现场核查结论有异议，可在收到本告知书后的15日内，向

质量技术监督局提出书面异议申请。

质量技术监督局联系方式：

邮政编码：

通信地址：

联 系 人：

联系电话：

传    真：

（单位印章）

年   月   日

附件12：

不予行政许可决定书

（      ）  未许字[      ]第    号

：

企（事）业代码号

地址                      邮编           电话

法定代表人                职务           电话

你（单位）申请  机动车安全技术检验机构检验资格   ，经核查，不符合该项目规定要求，决定                   。

理由

。

如不服本决定，可以在收到本决定之日起60日内，依法向          或者              申请行政复议或者者3个月内（法律、法规另有规定的按照规定）向人民法院提起行政诉讼。

（单位印章）

年   月   日

附件13：

机动车安全技术检验机构信息

变更说明书

机构名称：             （公章）

联系电话：

联 系 人：

申请日期：      年    月    日

国家质量监督检验检疫总局印制

| 一、申请机构基本情况 |
| --- |
| 现机构名称 |  |
| 现住所 |  |
| 检测场所地址 | 省(区、市) 市(地) 区(县) 乡(镇) 路(街道) 号 |
| 邮政编码 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 联 系 人 |  |
| 资格证号 |  | 有效期 | 年 月 日— 年 月 日 |
| 变更内容 |  |
| 变更原因 （简要） |  |
| 二、变更内容 |
| 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
| 机构名称 |  |  |
| 机构住所 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 检验车型范围 |  |  |

现机构负责人签字：

年       月       日

| 三、提交的文件资料目录 |
| --- |
| 序号 | 文件资料名称 | 页数 |
| 1 | 变更前的营业执照 |  |
| 2 | 变更后的营业执照 |  |
| 3 | 工商行政管理部门出具的企业名称变更核准通知书（加盖企业名称预先核准专用章） |  |
| 4 | 原组织机构代码证及现组织机构代码证 |  |
| 5 | 原机构检验资格许可证书 |  |
| 6 | 企业法定代表人身份证 |  |
| 7 | 变更申请书 |  |
| 省（自治区、直辖市）质量技术监督局 受理与审查意见 |
| 受理意见 | 经手人（签字） 年 月 日 （盖章） |
| 变更后的审核结论 | 审核人员签字： 年 月 日 |
|  | 审核人员签字： 年 月 日 |
| 审批意见 | 年 月 日 （盖章） |
| 附加说明 |  |

机动车安全技术检验机构信息变更说明书

填写说明

1．适用范围

《机动车安全技术检验机构信息变更说明书》适用于机动车安全技术检验机构（以下简称“机构”）的机构名称、法定代表人、减少检验车型范围变更时使用。

2．封面

2.1机构名称：填写机构企业法人、事业法人、社团法人证书上的注册名称，并加盖公章。

2.2 联系电话：填写有效的联系电话（固定电话必填）。

2.3 联 系 人：填写机构负责办理变更工作的人员姓名。

2.4 申请日期：填写机构的实际申请时间，用大写数字填写，如：“二○○九年三月十五日”。

3．申请机构基本情况

3.1 现机构名称、现住所：填写机构现在的名称、住所。

3.2 检验场所地址：填写申请机构实际进行车辆检测场地的详细地址，要注明省（自治区、直辖市）、市(地)、区(县)、路(街道、社区、乡、镇)、号（村）等。检测场所不得变更。

3.3资格证号：填写机构检验资格许可证的编号。

4．变更内容

4.1机构名称：变更前为原资格证书中的机构名称，变更后为现机构名称。

4.2 法定代表人：变更前为原资格证书中的法定代表人，变更后现在机构的法定代表人。

4.3 检验车型范围：变更只能用于减少原有检验车型，车型分类方法按公安部令第91号的规定执行。

4.4车型代号：见公安部令第91号。

5．变更后的核查结论

检验机构的变更由省级质量技术监督部门组织核查，并填写“符合变更规定” 或者“不符合变更规定”，审查人员签字，注明填写日期。不符合规定时不予备案，写明理由。

6．其他

6.1填写要实事求是，不得弄虚作假。

6.2 申请书一律用A4纸钢笔填写（或者打印），字迹清晰，工整，不得涂改。

6.3 有关内容填写不下时可增加附页或者续表。

6.4 有关变更请提供相应的证明（复印件）。

附件14：

机动车安全技术检验机构检验资格许可证补领申请书

| 检验机构名称 |  |
| --- | --- |
| 检验机构住所 |  |
| 检测场所地址 | 市 区 乡(镇) 路(街道) 号 |
| 邮政编码 |  | 传 真 |  |
| 法 人 |  | 电 话 |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 检验车型范围 |  |
| 资格证编号 |  |
| 有 效 期 | 年 月 日— 年 月 日 |
| 补领原因 | □ 遗失 □ 损毁 |
| 遗失声明刊登情况 |  |
| 申请单位意见 | 法定代表人签字： 年 月 日 （盖章） |

附件15：

机动车安全技术检验机构检验资格许可工作流程图

# Text boxes

产品质量监督处结案（立卷归档）

各省辖市（省管县）局送达行政许可申请人（5日内完成）

准予许可

不准予许可

决定

产品质量监督处根据审查情况提出意见（5日内完成），报局主管领导审批（3日内完成）

审查

产品质量监督处委派审查员组成审查组进行核查（5日内完成）

审

核查（20日内完成，机构对不符合项整改时间不计入内）

不属于许可范畴或不属于本机关职权范围的，不予受理，并向申请人出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证

申请材料不齐全或不符合法定形式的，应当当场或者在3日内一次告知申请人需要补正的全部内容

申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，予以受理，并向申请人出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭证。虽然申请材料不齐全或不符合法定形式，但自接收材料3日内不告知申请人补正材料的，自收到申请材料之日起即为受理。

受  理

收到申请材料之日起，各省辖市（省管县）局3日内决定是否受理

各省辖市（省管县）局接收行政许可申请材料

申  请

申请人提出行政许可申请